## Slide 1: Kia slovakia
Posudzovanie rizík v praxi v automobilovom závode Kia Slovakia s. r. o.
BOZP a ŽP

## Slide 2
KIA SLOVAKIA
Export: 84 krajín
Investícia
2,3 bil. eur
Kapacita výroby
350 000 áut
Produkty
Ceed, Sportage, 4 motory
Kia Slovakia
Zamestnanci
3 700
Bezpečný podnik
SM BOZP: ISO 45001
Zdravá firma roka 2022

## Slide 3
Ceed Sportswagon
Sportage, XCeed, Ceed Sportswagon, Ceed, ProCeed
Výroba V 2022
Ceed
ProCeed
XCeed
Sportage
40%
30%
20%
10%
57%
43%

## Slide 4
MHEV, HEV, PHEV 30% HEV+PHEV / 2022
Elektrifikácia V Kia Slovakia
MHEV PHEV PHEV HEV PHEV Sportage Ceed SW XCeed Sportage Sportage
2018 2019 2020 2021 2022

## Slide 5
Obsah prezentácie
Analýza rizík na pracoviskách – bežné riziká
Riziká pri nebezpečnej práci – neštandardné riziká
Riadenie rizika – kultúra bezpečnosti
Spolupráca zamestnávateľov

## Slide 6
Náš cieľ
Zapojenie zamestnancov pri tvorbe registra rizík „zdola nahor“
Uvedomenie si rizika pred prácou: Čo sa mi môže stať? Ako sa viem chrániť?

## Slide 7
1. Analýza rizík na pracoviskách – bežné riziká
1. Vzájomná spolupráca – ZZPB + BT + Supervízor + operátori
2. Dotazník pre operátorov zameraný na odhaľovanie potenciálnych rizík
3. Implementácia posúdenia rizík technických zariadení (strojná bezpečnosť)
4. Návrhy z komisií BOZP
- Periodicita 1x za 2 roky príp. prehodnotenie pri vzniku incidentu alebo pri zmene technológie
Používaná metóda:
- bodová (subjektívna) metóda
R = P x D
Dôsledok   Pravdepodobnosť | 1 Zanedbateľný | 2 | 3 | 4 | 5 Významný
1 – veľmi nízka | 1 | 4 | 6 | 12 | 20
2 | 2 | 7 | 9 | 13 | 22
3 | 3 | 10 | 15 | 17 | 23
4 | 5 | 11 | 16 | 19 | 24
5 – veľmi vysoká | 8 | 14 | 18 | 21 | 25

## Slide 8
Analýza rizík
Dotazník pre operátorov
- operátori sú priamo zainteresovaní do procesu hodnotenia rizík
Otázky v dotazníku:
1. Čo môže spôsobiť úraz, alebo inú nežiaducu udalosť (nebezpečenstvo)?
2. Ako môže dôjsť k úrazu (ohrozenie)?
3. Kto môže byť ohrozený?
4. Aké veľké je riziko (1-5)?
5. Aké sú súčasné opatrenia?
6. Návrh nových opatrení?

## Slide 9
Register rizík
Register rizík – vzor

## Slide 10
Znižovanie rizika
Eliminácia rizika na pracovisku
Ciele BOZP – každé výrobné oddelenie (2023 – 5 100 000 €)
Riešenie nebezpečných udalostí
Odkaz BOZP
Kia app pre zamestnancov

## Slide 11
Znižovanie rizika
Manipulátor pre prácu s plechom
Antiporézny povrch na pracovnom odeve
Zníženie teploty o 5°C

## Slide 12
2. Riziká pri nebezpečnej práci – neštandardné riziká
Čo považujeme za nebezpečnú prácu:
práca v stiesnenom priestore,
práca vo výške,
práca so zaveseným bremenom,
práca na VTZ.

## Slide 13
3. Riadenie rizika – kultÚra bezpečnosti
Zlaté pravidlá bezpečnosti
Zameraná na najčastejšie riziká vo výrobných halách.
Bezpečné správanie zamestnancov.
Horizontálne zdieľanie incidentov

## Slide 14
Riadenie rizika
Tréningové centrum BOZP (od roku 2023)
Praktické školenie BOZP
16 zariadení na simuláciu nebezpečenstva a ukážky bezpečného správania
Simulácia – voľného pádu, stiesnené priestory, VR, zbiehavé miesta

## Slide 15
4. Spolupráca zamestnávateľov
Výmena vzájomných rizík cez interný portál
Kia Slovakia:
pravidlá pre externé spoločnosti, – Register rizík pre dodávateľov (riziká vyplývajúce z činnosti KaSK).
Dodávateľské spoločnosti:
registrácia v internom portáli,
riziká vyplývajúce z činnosti dodávateľa pre KaSK zamestnancov.

## Slide 16
Ďakujem vám za pozornosť.
Andrea Hánová
ahanova@kia.sk